## Slide 1: Návrh a realizácia monitorovacích skriptov v MikroTik RouterOS
BC. Ján Šuška
Vedúci práce Ing. Dolnák Ivan, PhD.

## Slide 2: Zadanie práce
Vymyslieť funkcionalitu a vytvoriť funkčný skript.
GitHub.com – vytvoriť si repozitár a skript nahrávať po práci.
Markdown - naučiť sa programovať v tomto jazyku, napísať krátku dokumentáciu, ktorá je prílohou skriptu v repozitári.
Napísať dokumentáciu, vytvoriť prezentáciu a odprezentovať prácu.
2

## Slide 3: Myšlienka
Backup zálohovať konfiguráciu zariadenia je veľmi dôležitá pre rýchlu oprava po probléme s HW.
DHCP pool sledovanie obsadenia dhcp pool –u je v praxi taktiež veľmi žiadané.
3

## Slide 4: Skript
Práci na skripte predchádzalo, oboznámenie sa s prostredím MikroTik, keďže to bol môj prvý kontakt so zariadeniami tejto značky.
Taktiež som musel naštudovať od začiatku skriptovací jazyk MikroTik.
Následne začali prvé pokusy, nápady, čo z vedomostí vyťažiť.

## Slide 5: Skript pokračovanie
Prvý skript hodný diskusie bolo posielanie backup-u na ftp server. Po konzultácii s mojim vedúcim práce mi bolo odporučené posielanie na e-mail, pretože to dnes v praxi takto funguje.
Následne som upravil skript, nastavil si e-mailový server na zariadení MikroTik vytvoril si nový mailovú schránku pre pracovné e-maily zo zariadenia MikroTik.

## Slide 6: Skript pokračovanie
Na danom obrázku môžeme vidieť nastavenie e-mailu v prostredí MikroTik
Príklad použitia v kóde:
:local adminMail "alarmmasterjs@gmail.com"
/tool e-mail send to=$adminMail subject=„predmet" body=„telo mailu"

## Slide 7: Skript pokračovanie
Backup skript sa skladá :
    Definícia premenných
    Vytvorenie zálohy na zariadení
    Overenie dostupnosti do internetu
    Zapísanie do logu, pokiaľ nie je dostupný internet
    Zaslanie backup-u na e-mail pokiaľ je dostupný internet
    Zmazanie zálohy zo zariadenia po odoslaní.

## Slide 8: Skript pokračovanie
Príklady z kódu:
ulozenie: /system backup save name=$backupfile
#podmienka a ping :
:if ([/ping $HOST interval=1 count=$PINGCOUNT] = 0) do={
:log error "zalohu sa nepodarilo odoslat, $HOST nedostupny"}
zmazanie zalohy: /file remove $backupfile
Celý skript nájdete v textovej dokumentácii

## Slide 9
Ďalší skript, ktorého myšlienka je žiadaná praxou bolo vytvorenie sledovanie vyťaženia DHCP pool, a teda počtu voľných adries na pridelenia zariadeniam.
Po konzultácii s vedúcim práce som upravil skript na triedenie podľa percent obsadenia dhcp pool-u.
Skript pokračovanie

## Slide 10: Skript pokračovanie
DHCP skript sa skladá :
    Definícia premenných
    Vytvorenie podmienok pre overenie vyťaženia
    Zaslanie upozornenia na e-mail pokiaľ je podmienka splnená
    Skript je členený podmienkami podľa požadovaných percent, a teda požadovaného nastavanie.
    Pokiaľ je dhcp pool dostatočne voľný prebehne podmienka, ktorá zapíše do logu stav dhcp OK

## Slide 11: Skript pokračovanie
:local adminMail "alarmmasterjs@gmail.com"
:local numberOfPool [/ip dhcp-server lease print count-only where server=defconf]
:local maxNumber 1
#podmienka pre overenie vytazenia nad 90%
:if ((($numberOfPool)/($maxNumber)*100)>(90)) do {
:log warning ("dhcp pool je vytazeny nad 90%")
/tool e-mail send to=$adminMail subject="dhcp pool je vytazeny nad 90%" body="
Dna $[/system clock get date] v case $[/system clock get time]
dhcp pool je vytazeny nad 90%" start-tls=yes }

## Slide 12: Markdown
Markdown je jazyk so syntaxou formátovania jednoduchého textu.
Umožňuje formátovanie textu. Typicky sa môže používať na súbory readme, na písanie správ v online diskusných fórach a na vytvorenie bohatého textu pomocou formátovania textu.
A teda pomocou jazyku Markdon môžeme použiť na vytvorenie jednoduchej stránky formou formátovania textu. Tento jazyk je pribúzný jazyku HTML.

## Slide 13: Markdown
Na danom obrázku môžete vidieť časť dokumentácie napísanú v Markdown.
Túto prácu nájdete ako prílohu, ktorá je súčasťou môjho repozitára na github, s ktorým som musel pracovať.

## Slide 14: GitHub
GitHub je webová služba podporujúca vývoj softwaru za pomoci nástroje Git. GitHub ponúka bezplatný Webhosting, novinkou je už aj pre súkromné repozitáre, doposiaľ bola táto služba spoplatnená.
Na web stránkach GitHub sa udáva, že má približne 31 miliónov používateľov a obsahuje približne 100 miliónov repozitárov.
Moju prácu si môže prezrieť ktokoľvek na stránkach github pomocou vyhľadávača alebo priamo na linku:
https://github.com/jansuska/

## Slide 15
Ďakujem za pozornosť.